【新港报告厅屏幕购置】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目为创新港涵英楼新港报告厅LED显示屏及配套设备采购安装，内容包括LED显示屏、大屏控制器、大屏系统操作管理平台、配电柜、LED屏支架、无线投屏器、计算机、显示器、移动终端、线材及敷设等。由于新港报告厅是保障学校重大会议和日常课程的重要场所，对设备的稳定性和维修便利性有较高要求，所以要求设备具有较好的散热功能，LED模组为可更换的普通箱体。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

- 《发光二极管（LED）显示屏通用规范》（SJ/T 11141-2017）

- 《LED显示屏节能设计要求》（SJ/T 11890-2023）

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：新港报告厅屏幕购置

（二）采购数量及计量单位：1套

（三）最高限价：人民币990000元。

（四）交付时间：中标后7天内。

（五）交付地点：中国西部科技创新港5号楼新港报告厅。

（六）付款进度安排：合同签订后后，中标商支付合同金额的5%作为履约保证金，验收合格后，采购人支付全部货款。在验收合格一年后，如无产品质量和售后服务问题，履约保证金予以退还（不计利息）。具体结算方式和金额以采购人与中标商签订的合同为准。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.屏幕显示面积:宽≥7.8米，高≥4.3米，分辨率宽≥6240，高≥3510，整屏显示面积≥34.2㎡； 2.★点间距≤1.25mm，点密度≥640000点/㎡，SMD 表贴三合一封装； 3.对比度(全白/全黑,环境照度0.01lux)≥15000:1，亮度均匀性（校正后）≥99%，色温支持1000-18000K可调； 4.★显示屏亮度50-1000cd/㎡可选，支持通过配套软件0-100%无极调节，设置亮度定时调节，支持具有智能的白平衡补偿和修正功能； 5.单元宽高比为16：9，箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计； 6.具备智能黑屏节电功能，内置电源具备PFC功能，电源功率因数≥0.95，转换效率≥90%； 7.箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面； 8.模组与主板采用硬连接板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能，箱体间电源及信号采用分离式传输，可实现免拆箱连接； 9.模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥10个，磁吸力≥100N（磁吸固定点需提供模组高清照片或高清截图进行佐证）； 10.内部电源采用注塑一体连接，外部电源输入至箱体电源无内部走线，接触端子具有保护盖板（内部电源采用注塑一体IEC连接，接触端子具有保护盖板需提供产品高清照片或高清截图进行佐证）； 11.为保证系统可靠稳定，模组和HUB采用三防工艺，有效防潮、防盐雾、防霉； 12.具备亮度均匀性修复技术,以RGB三原色的校正系数为基础，对校正结果进行灰度处理，利用算法对原校正系数图该区域内的像素点的灰度值进行处理运算，得到每个像素点修正后的灰度值并应用到系统中，从而确保亮度均匀性； 13.各个模组电源输入端独立供电，互不干扰，当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作； 14.★模组LED驱动分压式设计，降低点状发热源，提高模组色彩均匀性，支持图像锐化功能，支持补偿图像边缘及灰度跳变； 15.像素点失控(坏点)率≤1/1000000，寿命≥120000小时，平均修复时间MTTR≤3分钟； 16.具备防盐雾、防静电、耐黄变、防潮、防腐蚀、防虫、防电磁干扰、防撞、抗UV、抗雷击、抗挤碰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能； 17.屏体无需后部维护空间模组、电源/二合一板可全部进行正面维护、更换； 18.支持大屏与环境照明色温、亮度同步调整，支持LED实现原色显示功 能。 以上2-18项功能要求投标时需提供国家权威机构出具的检验报告进行佐证，封面需加盖国家CMA以及CNAS认证的标识章及制造商公章； | ㎡ | 34.2 |
| 2 | 大屏控制器 | 1.机架式结构设计，抗震等级≥9级，盐雾等级≥10级； 2.采用纯硬件模块化插卡式架构无线缆、无源背板设计，支持独立交换板，板卡、风扇、电源、防尘网可替换，电信级的背板交换结构； 3.★支持硬件监控，异常报警提示，包括风扇转速、各模块生产信息、温度、运行状态的实时监测等； 4.输入输出延时低于1帧，信号无缝切换时间≤5ms，图像开窗响应时间≤5ms； 5.★支持输入、输出板卡插入任意卡槽即全通道任意混插，支持混插不同功能的输入、输出、画面分割、扩展等功能板； 6.支持机箱、交换板、主控板相互独立，支持全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行,输入/输出板卡热插拔恢复时间＜1s； 7.支持倍频倍线功能，图像尺寸放大时设备自动进行倍线处理，低帧率信号输入时进行倍频增强显示，实现对低分辨率、低帧率信号的完美增强回显； 8.支持接入信号窗口可在显示范围内移动、缩放、多画面、切换、叠加，可进行画面漫游、跨屏、画中画、截图、裁剪、局部放大和偏移校正操作； 9.支持场景一键切换无缝调用，场景切换支持淡入淡出、直切效果，支持多场景分组合，实现对全屏布局的快速切换应用，切换过程无黑屏、无蓝屏、无闪屏、无图像停顿； 10.★支持设置拼接屏之间的拼缝像素补偿，可设置正值和负值，支持拼接屏的拼缝按像素调节调整补偿； 11.支持通过调节显示屏的色域坐标来显示不同坐标值的色温，进行精确的颜色管理，支持自适应动态灰度； 12.具有信号窗口自定义显示功能，可任意自定义窗口的大小和显示位置，支持任意数量的单独信号窗口轮询以及图像锁定功能，支持窗口图像漫游、无极缩放、画面截取、翻转冻结； 13.★支持输入输出信号自检测功能，无需开窗操作即可依靠信号指示灯以及软件操作界面快速判断设备运行状态是否正常，支持故障检测功能，支持信号丢失、电源故障、板卡识别、检测功能； 14.本项目需配置输入：不少于4路HDMI输入； 15.控制器支持6路千兆网口输出，输入分辨率1920*1200像素，支持分辨率任意设置； 16.控制器单卡带载面积230万像素，支持HDMI和DVI视频信号的输入，配置符合项目需求； 17.以上★功能要求需提供国家权威机构出具的检验报告进行佐证，封面需加盖国家CNAS以及CMA认证的标识章及制造商公章； 18.★为保证系统兼容性，需与显示屏同一品牌。 | 套 | 1 |
| 3 | 大屏系统操作管理平台 | 1.★支持对视频、图片、音频、文档、拼接处理器信号源、显示网页、字幕、计时器、时钟和移动端进行投屏，可管理显示屏窗口，包括一键铺满、一键全屏、一键关窗、一键清理操作； 2.系统支持管理多套LED大屏、拼接控制器、发送卡、PLC配电柜、高分工作站； 3.可在显示屏上进行开窗、漫游、缩放、叠放、布局操作； 4.★支持对多个屏上播放内容、灯光及周边设备进行管理，包括时间轴方式快进播放内容、在播放时对屏上窗口内容进行文档翻页、视频快进、音量控制操作； 5.★自动监测连接设备状态，并将诊断结果实时展示，包括温度、湿度、系统拓扑图与设备状态指标。 6.显示屏同时添加40个1080P以上的高清素材窗口素材包括视频、图片、网页、PPT、PDF； 7.★支持设置播放内容的进度，包括快进、快退、声音、暂停、播放、翻页。 8.支持显示、隐藏和更换显示屏壁纸，可设置图片和视频作为壁纸； 9.为保证兼容性，要求显示屏和系统操作管理平台同一品牌，并提供软件著作权证书复印件。 以上1-7项功能要求投标需提供国家权威机构出具的检验报告进行佐证，封面需加盖国家CMA以及CNAS认证的标识章及制造商公章； | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1.智能配电柜30kw； 2.PLC智能控制，RS485 通讯方式； 3.支持分步延时上电、远程设置、监控，具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性； 4.额定输入电压：三相220/380VAC；额定输出电压：单相110/220VAC；频率：50/60Hz； 5.工作温湿度：-20℃～+50℃/10%～85%RH | 台 | 1 |
| 5 | LED屏支架 | 室内全彩显示屏配套支架。 | 套 | 1 |
| 6 | 无线投屏器 | 嵌入式硬件架构，内置专用硬件视频编解码处理器（支持同时1路4K60解码或9路1080P30解码+1路1080P30编码）Linux操作系统（非安卓系统）,性能稳定，可长时间不关机使用，支持7X24小时运行，无需定时重启 支持操作系统：支持Windows 7/10/11 32和64位；MAC OS X 10.10及以上；支持Linux系统包括统信、银河麒麟和ubuntu的纯软件投屏；支持智能手机/平板无线投屏：支持airplay投屏（支持镜像和推流模式，清晰度最大可达4K清晰度可同时支持到9路），推荐使用iOS9及以上，OS X 10.10及以上；支持安卓APP投屏（Android 5.0及以上)。 支持USB、HDMI、TYPE-C发射器 硬件规格：1xHDMI2.0输出接口，1xHDMI1.4输入接口，1x千兆网络接口，1x3.5mm音频输出接口，2xUSB2.0接口，1xTYPEC2.0接口，1x12V/2A电源接口，1xRESET恢复出厂设置按键。 视频输入分辨率：可达4K/3840x2160P60 HDMI输入接口分辨率：可达1920x1080P60，可设置把HDMI输入环出到HDMI输出显示；也可设置把HDMI输入与其它发射端投屏一起多画面显示 视频输出分辨率：可达4K/4096x2160P60 显示比例：可显示4：3，16：9，16:10 无线传输距离： 100米 | 台 | 1 |
| 7 | 计算机 | 配置不低于CPU I5-13400F/内存16G/硬盘 1T/显卡3050 8G | 台 | 1 |
| 8 | 显示器 | 显示尺寸：27英寸；分辨率：1920*1080；视频接口：HDMI/VGA 搭配多媒体服务器使用。 | 台 | 1 |
| 9 | 多媒体服务器 | 1.CPU不低于Intel Xeon W-2150B； 2.内存不低于16G，存储不少于1000GB； 3.不少于4路DP输出，单口最大带载4K60Hz； 4.★支持在媒体库中添加视频、图片、文字、PPT文件、采集卡、网络流、流媒体、NDI媒体字幕进行播放，支持可视化场景播放列表管理，实现对多种信号源定义、调度和管理； 5.格式支持mp4,mp5,avi,mov,mkv,mpg,mpeg, rmvb, rm； 6.单显卡口可支持4路8K视频信号解码，所有画面稳定、流畅播放； 7.支持多台联机，能实现超大屏幕点对点显示，支持数据备份与恢复； 8.通过IP流输入任意电脑桌面、多屏电脑指定输出端、电脑桌面上任意文件框、任意分辨率播放窗不限制同时输入数量，不需要使用音视频编解码器； 9.★支持屏幕点对点显示，屏幕终端控制器输出的视频信号与屏幕之间的分辨率保持一致，还原屏幕的真实显示效果； 10.支持对素材添加设置权限密码，防止未经审核素材播放到大屏； 11.支持播放帧率设置，可在24-144帧之间设置，支持多时间线设置； 12.显示无限开窗，不限制窗口位置、大小及数量； 13.★支持系统日志管理功能，可查看每个关键操作的具体日志记录，支持多种条件筛选归档日志； 14.支持断电保护功能，在意外断电的情况下可有效保护设备元器件，保证设备稳定性； | 台 | 1 |
| 10 | 移动终端 | 屏幕尺寸11.5英寸，分辨率不低于2200*1440； CPU类型：不低于骁龙7 Gen1； 内存：不低于8G+256G； 摄像头：不低于前置800W+后置1300W； 全金属一体化机身，护眼柔光屏； | 台 | 1 |
| 11 | 路由器 | 千兆网口，适用频段:2.4GHz+5GHz； 防火墙：支持防火墙； 支持APP控制，无线速率不低于3000M，支持Wi-Fi6， | 台 | 1 |
| 12 | 其他线材、辅材 | 优质、安全，符合各类行业标准和国家标准。 | 批 | 1 |

标★项为重要技术参数实质性条款，必须满足，否则为无效投标。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 供应商需先拆除现新港报告厅原有屏幕后，再进行新屏幕的安装，并确保原设备拆除后形态、色彩完好能继续使用。

- 安装完成后，供应商须将新设备与原有运行系统（包括但不限于音频、灯光等）统一进行调试，保障设备运行稳定性。

- 屏体安装时须增加散热通风设备。

- 为确保设备正常使用，供应商须提供3%备品、备件。

- 质保期： ≥5年，质保期内提供免费维修、更换服务，且每年提供至少2次的免费维保服务。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后1小时内给予明确答复，4小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少1天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。并提供设备说明书、设备使用说明的文本说明。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |
| --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |
| 1 | LED屏幕设备尺寸 | 现场测量 |
| 2 | 拼接处理器与显示屏同一品牌 | 现场查看 |
| 3 | LED模块安装无缝隙、各屏幕模块无色差 | 现场查看 |
| 4 | 功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 所有设备需提供《产品合格证书》，LED屏幕除《产品合格证书》外还需提供《第三方检测报告》，其他参数的验证需进行现场测试或提供抽检报告。 |
| 5 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |
| 6 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 7 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |
| 学校验收复核要求： |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |
| 验收时是否需要供应商提供样品 | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |
| 除现场验收外，是☑否□需提供第三方检测报告 | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |